## Slide 1: Conexões e redes Eduardo Pereira
AULA-Dev

## Slide 2: Camada de Rede - O que é e para que serve?
A Camada de rede é a ferramenta responsável por endereços, a mesma localiza e cria rotas possíveis para se estar chegando os dados.

## Slide 3: Camada De Rede – Principais Protocolos
Uns dos principais protocolos é o TCP/IP, em que é composto por uma numeração de 32 bits, ou seja 4 bytes, este endereçaria o host. Para entendermos mais isso podemos pensar em uma casa, esta possui um endereço pela sua cidade, bairro, rua e numero. Das mesma forma o dispositivo é caracterizado.

## Slide 4: IPV4-Tabelas de Classes
Classe | Classificação | Redes e Hosts | Mascara Fixa | Quantidade de Redes | Quantidade de Endereços
A | 1-127 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | 2^8 | 2^24
B | 128-191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | 2^16 | 2^16
C | 192-223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 2^24 | 2^8

## Slide 5: NestID e HostID
125.49.234.77, para se calcular o NestID e o HostID é necessário ver a mascara do IP, este é classificado como Classe A, logo esse possui 1 Byte de NestID e 3 de HostID

## Slide 6: Notação CIDR
125.49.234.77/24- Identificador de rede, 32-24=8,2^8=256
01111101.00110001.11101010.01001101

## Slide 7: Como identificar Primeiro e Ultimo IP
Todo aquele primeiro ip é servido para rede, e todo o ultimo é para broadcast.
Rede125.49.234.77 Broadcast

## Slide 8: DHCP
O protocolo DHCP é um protocolo que provem um host IP, endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão, tudo isso traz uma grande facilidade a configuração de rede.

## Slide 9: NAT
NAT é como um tradutor, em que reescreve o ip para que haja menos chance de haver algum vazamento de dados ou entrada indesejada .

## Slide 10: IPV6
É uma evolução do IPV4 em que traz melhorias de velocidade, além de melhorar o trafico de acesso. Podemos ver sendo utilizado em grandes sites como Google, Facebook, etc.

## Slide 11: ARP
O ARP faz um mapeamento entre os endereços IP e MAC, fazendo assim a possibilidade de rotas para cada host.

## Slide 12: Entrega e Encaminhamento
A entrega nada mais é que o destino final dos dados, em que os dados são mandados por uma rede física ao computador. O roteamento é para a mudança no protocolo de um roteamento, pegando e salvando-a. Já o encaminhamento é a procura da melhor rota disponível para mandar os dados necessários.